Инструкция по эксплуатации входных стальных дверей

Дверь металлическая предназначена для защиты от несанкционированного проникновения в закрываемое помещение.

- ПОДГОТОВКА к эксплуатации двери.

Установка двери в проем осуществляется специалистами согласно технологии установки, с заполнением зазоров между косяком и стеновым проемом монтажной пеной. При этом рекомендуется соблюдать следующие предосторожности: для исключения деформации косяка и уменьшения изменения технологических зазоров в притворе во время полимеризации пены (12 часов) необходимо осторожно открывать и закрывать дверь и следить за креплением на косяке.

- ОСОБЕННОСТИ эксплуатации двери.

2.1. Закрывать и открывать задвижку или замки двери ключами следует ТОЛЬКО после того, как Вы убедились, что дверь зафиксирована на защелку («собачка» ручки). При закрытых замках (ригели выдвинуты в коробку) запрещается нажимать на ручку и пользоваться дверью в таком положении! В этой ситуации возрастает сопротивление ключа в замке, что может повлечь поломку замка и не будет являться гарантийным случаем. Для постановки двери на защелку необходимо приложить к полотну захлопывающее усилие, в момент фиксации полотна на защелку слышен характерный щелчок.

2.2. При проведении строительных работ в условиях повышенной влажности и низкой температуры возможно образование конденсата и оледенения на двери, что может привести к нарушению функционирования двери и ее комплектующих вследствие многократного увеличения нагрузки на все движущиеся элементы, к потере товарного вида декоративной панели (в данном случае восстановление двери производится за счет Покупателя).

2.3. При комплектации двери гидравлическим доводчиком необходимо строго соблюдать «правила эксплуатации доводчика гидравлического», которые Изготовитель обязан выдать Покупателю.

2.4. При возникновении постороннего шума в петлевой части при эксплуатации дверей (скрип, трение) Покупателю необходимо обратиться в сервисную службу Продавца (в данном случае, трущиеся части навесов подлежат смазыванию смазкой Литол, УС (солидол).

- При эксплуатации двери ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1. Закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка или задвижки;

3.2. Самостоятельно разбирать и ремонтировать замок (ремонт замка производится специалистами сервисной службы);

3.3. Подвергать полотно двери механическим нагрузкам;

3.4. Воздействовать на порошковое полимерное покрытие абразивными средствами, острыми предметами, химическими веществами, а также обильно смачивать водой. Допускается протирать поверхности дверей и декоративные панели влажной ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

3.5.Открывать или закрывать двери, используя механические рычаги.

4. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

4.1. Устанавливать дверь с наружной декоративной панелью в качестве входной двери с улицы в дом или подъезд, а также в квартиры первого этажа.

5. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

5.1. Устанавливать двери с декоративными панелями:

- в помещениях, с температурой воздуха ниже 10º и выше 30º по Цельсию и относительной влажностью воздуха выше 40%;

- вблизи источников тепла (печей, каминов, батарей отопления). Так как может произойти рассыхание древесины, пробитие защитного слоя смолой, геометрическая деформация, вздутие пленки, изменение цвета, отслойка пластика и т.д.;

- в местах прямого попадание солнечных лучей, т.к. под их воздействием могут возникнуть следующие дефекты: изменение цвета, отслоение пленки и т.д.

5.2.Устанавливать дверь В КАЧЕСТВЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ С УЛИЦЫ:

- БЕЗ оборудования козырька, исключающего попадание осадков и длительное воздействие прямых солнечных лучей на полимерное покрытие или декоративную панель;

- БЕЗ оборудования холодного (не отапливаемого) вентилируемого тамбура с внутренней стороны, с целью исключения возможности возникновения конденсата или намерзания инея в холодное время года на различных частях и механизмах двери.

5.3. Обильное намокание поверхности декоративной панели. В случае попадания влаги, удалить ее сухой ветошью.

5.4. Использование для очистки поверхности декоративной панели различных абразивных материалов во избежание возникновения потертостей, царапин, повреждения лакового покрытия, истирания, характерного рисунка на пленке.